volver

Imprimir

# La amoladora DeLonghi ESAM2803.SB no se para

Escrito por: brNn soy Jueves, 24. Noviembre 2022, 07:50

Había regalado la mencionada máquina totalmente automática a mi familia ucraniana que estaba conmigo.

Y ahora la trituradora ya no se detiene.

La trituradora se pone en marcha inmediatamente al encender el interruptor y ya no se detiene.

Ya he abierto la máquina, pero no he podido ver nada malo en ella.

¿Se ha atascado quizás un relé? Si es así, ¿cuál? Un diagrama del circuito sería por supuesto lo mejor =)

muchas gracias de

antemanoLiebeGrüße

Escrito por: Schlawi soy Jueves, 24. Noviembre 2022, 09:04

Es probable que el triac de la trituradora esté defectuoso.

Si tienes a alguien que sepa hacer esto (soldar / desoldar), no debería ser un problema reemplazar el triac.

Escrito por: brNn soy Jueves, 24. Noviembre 2022, 09:15

Qué casualidad

;Ya me conoces con las soldaduras/desoldaduras.

Hay unos cuantos triacs ahí, ¿un archivo de diagramas de circuitos no existe por casualidad?

Escrito por: Schlawi soy Jueves, 24. Noviembre 2022, 10:18

Publica una foto de la placa de circuito.

Pero hay que mirar el cable de conexión de la amoladora en la placa de circuito. Es un motor de corriente alterna. Por lo tanto, debe ir directamente al pin central del triac.

Escrito por: brNn soy Jueves, 24. Noviembre 2022, 10:22

Intentaré adjuntar una imagen

:

Apareceelsiguiente mensaje:

SE ENCONTRARON LOS SIGUIENTES

ERRORESEstetipo no puede ser subido

(es un jpg normal)

Escrito por: Schlawi soy Jueves, 24. Noviembre 2022, 13:20

¿Se ha atornillado la máquina alguna vez?

Me confunden los dos cables que salen de la trituradora. ¿Uno va al bar PE?

¿Dónde va el otro cable?

Escrito por: brNn soy Jueves, 24. Noviembre 2022, 13:36

A mí también me extrañó, pero parece que era la intención de las grabaciones de faston.

Escrito por: Schlawi soy Jueves, 24. Noviembre 2022, 14:50

He marcado el único cable en rojo. Pertenece a la ranura que marqué con un círculo rojo. No es bonito, pero es raro.

Escrito por: brNn soy Jueves, 24. Noviembre 2022, 15:02

Ok, eso tampoco tiene sentido en el PE

Vale, lo probaré más tarde, ¡gracias hasta ahora!

cafetear.org > DeLonghi > La amoladora DeLonghi ESAM2803.SB no se para

#### www.cafetear.org

volver

Imprimir