volver

Imprimir

# Melitta Caffeo Barista T : ¿café imposible?

Escrito por: sbac85230 soy Lunes, 01. Marzo 2021, 20:58

Buenos días a todos,

Soy nuevo en este foro y espero poder encontrar algo de ayuda.

Hasta ahora soy un feliz propietario de una MELITTA CAFFEO BARISTA T que siempre ha funcionado bastante bien con 9526 bebidas

ysólo una unidad de extracción reemplazada

.

Problema: a partir de hoy, no quiere saber nada más y se niega a funcionar correctamente. Voy a entrar en más detalles: desde hace un tiempo, el ajuste de intensidad no funciona correctamente, si elegíamos un ajuste distinto a 4 bares, la máquina empezaba a moler los granos y luego enviaba el agua y luego un mensaje indicaba INTERRUPTO sin más información que poner café cuando los recipientes estaban llenos y desde hoy sistemáticamente nos sale este mensaje independientemente de los ajustes realizados

Alguientendría una idea sabiendo que hemos hecho una limpieza a fondo de la máquina y investigamos mucho en internet

.

Además, esta máquina nos viene muy bien y nos gustaría que nos durara unos cuantos años más si es posible...

Gracias de antemano por su ayudaSylvain

Escrito por: Andromeda soy Domingo, 02. May 2021, 17:39

Hola Sylvain,

podría ser que el microinterruptor superior para la posición final del pistón cervecero superior ya no conmuta correctamente (está oxidado).

Entonces siempre aparece el mensaje de abortar cuando se prepara un café y luego el mensaje "Por favor, rellene los granos", aunque el compartimento de los granos esté lleno.

O bien trabajas en el Mircoswitch con spray de contacto (también puedes probarlo en el estado instalado, pero por favor sin alimentación!!!) o lo sustituyes.

Si sacas la unidad de elaboración de cerveza puedes ver dos pequeños interruptores, uno en la zona trasera y otro en la zona superior delantera. ( El superior provoca este error )

Saludos Alex

cafetear.org > Melitta > Melitta Caffeo Barista T : ¿café imposible?

#### www.cafetear.org

volver

Imprimir